## Slide 1: Valorisation de la drêche de brasserie
Présenté par David Bussière-Gauthier, ing.
Chef de projets (ingénierie)
Cintech
13 septembre 2023

## Slide 2
Présentation du projet
Valorisation de la drêche
Transformation de la drêche
Calcul technico-économique
Interprétation des résultats
Conclusion
Plan de la présentation

## Slide 3
Cintech Agroalimentaire
  Depuis 1986, Cintech agroalimentaire, centre d’innovation et de recherche appliquée en agroalimentaire, met ses expertises et technologies au service des enjeux des entreprises afin de leur offrir des solutions sur mesure et d’accélérer leur développement :
La formation - reformulation
La validation de procédés
La valorisation de coproduits
L’accès à des plateformes technologiques
La mise à l’échelle industrielle
L’incubation et l’accélération de projets
Le positionnement de produits
L’analyse sensorielle et consommateur

## Slide 4
Cintech a été mandaté par le CDBL pour identifier des méthodes de transformation de la drêche de microbrasserie afin de déterminer des applications possibles pour ce coproduit hautement valorisable.
Mandat
Introduction

## Slide 5
150 heures allouées
Identifier des méthodes de transformation de la drêche en un ingrédient pour l’alimentation humaine et animale
Analyse technico-économique de 2 scénarios
Analyse de classe 5 : ±30%-50% (selon l’AACE)
Portée du projet
Introduction

## Slide 6
Visite des brasseries
Introduction

## Slide 7
Drêche de brasserie
Introduction
Co-produit du procédé de brassage de la bière
Retiré du procédé après le processus de maltage
Composé principalement du grain d’orge trempé et brassé
Durée de vie très courte : En bas de 24h à température pièce
Composée de 65% à 85% d’eau

## Slide 8
Valorisation de la drêche
À ce jour, la drêche de microbrasserie est principalement valorisée par l’alimentation animale
Pratique largement répandue
Dans Lanaudière : autour de 900 tm de drêche humide produite annuellement par 17 microbrasseries
Sources
https://tvrm.ca/un-projet-de-valorisation-des-dreches-de-microbrasseries-est-lance-dans-lanaudiere/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888919/agriculture-exportation-dreche-molson-labatt-biere
Valorisation de la drêche

## Slide 9
Drêche Humide
Avantages :
Besoin minimal de transformation
Apport de fibres et de protéines au produit
Ingrédient disponible gratuitement
Inconvénients :
Doit être utilisée sur place et très rapidement
Limité à des débouchés locaux
Augmente les frais de transport à cause de sa teneur en eau élevée (≈75%)
Ne peut pas être emballée
Valorisation de la drêche

## Slide 10
Farine de drêche
Avantages
Durée de vie augmentée
Capacité d’entreposage à température pièce
Réduction du volume
Possibilité d’ensachage pour une meilleure manutention
Incorporation plus facile dans les formulations
Plus grands volumes et de débouchés possibles
Apport de fibres et de protéines au produit
Inconvénients
Nécessite des investissements considérables pour sa transformation
La production de volumes plus faibles augmente le coût du produit
Valorisation de la drêche

## Slide 11
Pour 100g de farine de drêche
  Énergie : entre 330 et 380 Calories
  Protéines : entre 15 et 20g
  Fibres : entre 35 et 50g
  Glucides : entre 30 et 66g
    Sucres : entre 13 et 15g
  Matières Grasses : entre 5 et 6g
    Acides gras saturés : entre 1 et 2 g
  Autre
    Sodium : 10mg
    Potassium : 100mg
    Calcium : 225mg
    Fer : 11mg
Farine de drêches - Valeur nutritive
Sources
Centre de Valorisation des Agroressources : https://www.cva-ctt19.fr/
Ramen tes drêches : https://ramentesdreches.com/product/farine-de-dreches-brunes/
Still Good : https://www.stillgoodfoods.ca/products/farine-dreches-moulues
Valorisation de la drêche

## Slide 12
Schéma d’écoulement – production à grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Hypothèses posées:
Basé sur une co-production de 900 tm de drêches/an
Capacité de traitement : 450kg/h minimum
Production de 8 heures par jour - 5 jours / semaines
50 semaines de production par année
Traitement centralisé à un endroit
Production annuelle de 250 000 kg de farine

## Slide 13
Pressage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Objectif : réduction de l’humidité sous 60%
Équipement suggéré : Presse à vis
Permet de séparer une partie du liquide du produit dans une opération en continu.
Moins énergivore que le séchage, mais moins efficace
Exemple : DW 8 Series :
  Fabricant : The Bonnot Co.
  Capacité : 910 kg/h
  Prix : environ 115 000 $ CAD
  Moteur : 10 HP (7.5 kW)

## Slide 14
Séchage
Transformation de la drêche en farine
Objectif : réduction de l’humidité sous 10%
Augmente la durée de vie du produit
Plusieurs technologies possibles pour le séchage
  Séchoir à courroie (Belt dryer)
  Flash dryer
  Déshydrateurs
  Séchoirs à tambours

## Slide 15
Séchage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Séchoir à tambour (Drum dryer) :
Exemple : T15-40kd
  Fabricant : Andritz
  Capacité : 800 kg/h
  Prix : environ 1 350 000$ CAD
  Consommation : 100kW (moteurs seulement)
  Nécessite une production de vapeur

## Slide 16
Séchage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Dispersion Flash dryer:
Exemple : PCX Dryer
  Fabricant : Bepex
  Capacité : 2000 kg/h
  Prix : environ 2 200 000$ CAD
  Consommation : N/D
Équipement sèche et broie dans la même opération
Prix inclue la presse à vis

## Slide 17
Séchage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Séchoir à courroie (belt dryer):
Exemple : AirGenex
  Fabricant : Harter
  Capacité : 1000 kg/h
  Prix : environ 2 642 000$ CAD
  Consommation : 362kW
  Pompe à chaleur permet de récupérer une partie de l’énergie du séchage

## Slide 18
Séchage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Déshydrateur :
Exemple : GC-2000:
  Fabricant : Voghel (Gaia)
  Capacité : 2000 kg/j (250 kg/h)
  Prix : environ 550 000$ CAD
  Consommation : N/D
Un seul équipement permettrait de traiter environ 80% de la production.

## Slide 19
Broyage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Objectif : Réduire la drêche sèche en farine
Équipement suggéré : Broyeur
Rends le produit plus facile à incorporer dans des recettes. Réduit son volume
Exemple : Comitrol 1700:
  Fabricant : Urschel
  Capacité : 4500 kg/h
  Prix : environ 90 000$ CAD
  Consommation : 30 kW

## Slide 20
Ensachage – Grande échelle
Transformation de la drêche en farine
Objectif : Mettre le produit en sac
Équipement suggéré : Ensacheuse à pression d’air
Facilite l’entreposage et la manutention du produit.
Exemple : Série 770:
  Fabricant : Premier tech
  Capacité : 10 sacs/min
  Prix : environ 135 000$ CAD
  Consommation : N/D

## Slide 21
Schéma d’écoulement – production à petite échelle
Transformation de la drêche en farine
Hypothèses posées:
Basé sur une production de 36 tm de drêches/an
Capacité de traitement : 18kg/h minimum
Production de 8 heures par jour - 5 jours / semaines
50 semaines de production par année
Production annuelle de farine de 10 000 kg

## Slide 22
Pressage – Petite échelle
Transformation de la drêche en farine
Objectif : réduction de l’humidité sous 60%
Équipement suggéré : Presse à vis
Permet de séparer une partie du liquide du produit dans une opération en continu.
Moins énergivore que le séchage, mais moins efficace
Exemple : CP-4:
  Fabricant : Vincent
  Capacité : 68 - 227 kg/h
  Prix : environ 35 000$ CAD
  Moteur : 2 HP (7.5 kW)

## Slide 23
Séchage – Petite échelle
Transformation de la drêche en farine
Déshydrateur :
Exemple : GA-100:
  Fabricant : Voghel (Gaia)
  Capacité : 100 kg/j
  Prix : environ 75 000$ CAD
  Consommation : 10,42 KW

## Slide 24
Broyage – Petite échelle
Transformation de la drêche en farine
Objectif : Réduire la drêche sèche en farine
Équipement suggéré : Broyeur
Rends le produit plus facile à incorporer dans des recettes. Réduit son volume
Exemple : Broyeur Polyvalent:
  Fabricant : Hosokawa
  Capacité : 10 kg/h
  Prix : environ 70 000$ CAD
  Consommation : 22,4 kW

## Slide 25
Ensachage – Petite échelle
Transformation de la drêche en farine
Objectif : Mettre le produit en sac
Équipement suggéré : Ensacheuse semi-automatique
Facilite l’entreposage et la manutention du produit.
Exemple : PrimoLinear V5:
  Fabricant : Premier tech
  Capacité : 100g-1kg (6-12 sacs/min)
  Prix : environ 35 000$ CAD
  Consommation : N/D

## Slide 26
Analyse technico-économique
Méthode utilisée
  Estimation par pourcentage du prix total des équipements
  Étude de classe 5 selon l’AACE
Scénarios
  Scénario 1 : Scénario avec les équipements de séchage le moins coûteux (Gaia) et une production de 200 tonnes par an
  Scénario 2 : Scénario avec les équipements de séchage le plus coûteux (Harter) et une production de 250 tonnes par an
Hypothèses:
  Amortissement:
    Équipements : 7 ans
    Bâtiment : 25 ans
  Taux d’intérêt : 10%
Limitations :
  Estimé effectué sur les CAPEX seulement. Ne considère pas les coûts d’opération (électricité, main d’œuvre, entretient, transport, etc.)
  Marge d’erreur de ±30%-50%
Analyse technico-économique
Production Grande échelle

## Slide 27
Analyse technico-économique – Grande échelle
  Estimé effectué sur les CAPEX seulement. Ne considère pas les coûts d’opération (électricité, main d’œuvre, entretien, transport, etc.)
  Marge d’erreur de ±30%-50%
Analyse technico-économique
Tableau 1 : Investissement en capital fixe |  |  | 
Description | Pourcentage | Scénario 1 | Scénario 2
Coûts directs |  |  | 
Groupe Équipement |  |  | 
Équipement | N/A | 924 000,00 $ | 3 144 500,00 $
Installation | 25% du coût des équipements | 231 000,00 $ | 786 125,00 $
Sous-total équipement |  | 1 155 000,00 $ | 3 930 625,00 $
Groupe Bâtiment |  |  | 
Installations électriques | 10% du coût des équipements | 92 400,00 $ | 314 450,00 $
Services | 30% du coût des équipements | 277 200,00 $ | 943 350,00 $
Bâtiment | 30% du coût des équipements | 277 200,00 $ | 943 350,00 $
Aménagement du site | 10% du coût des bâtiments | 27 720,00 $ | 94 335,00 $
Terrain | 8% du coût des équipements | 73 920,00 $ | 251 560,00 $
Sous-total Bâtiment |  | 748 440,00 $ | 2 547 045,00 $
TOTAL Coûts directs |  | 1 903 440,00 $ | 6 477 670,00 $
Coûts indirects |  |  | 
Ingénierie | 25% du coût des équipements | 231 000,00 $ | 786 125,00 $
Génie Civil | 15% du coût des bâtiments | 41 580,00 $ | 141 502,50 $
Construction | 30% du coût des équipements | 277 200,00 $ | 943 350,00 $
Sous-total coûts indirects2 |  | 549 780,00 $ | 1 870 977,50 $
Équipement (Coûts directs+indirects) |  | 1 488 604,37 $ | 5 065 926,88 $
Bâtiment (Coûts directs+indirects) |  | 964 615,63 $ | 3 282 720,62 $
GRAND TOTAL |  | 2 453 220,00 $ | 8 348 647,50 $
Tableau 2 : Tableau résumé, investissement en capital fixe et amortissement annuel |  | 
 | Scénario 1 | Scénario 2
Emprunt groupe équipement | 1 488 604,37 $ | 5 065 926,88 $
Période d’amortissement équipement | 7 ans | 7 ans
Emprunt groupe bâtiment | 964 615,63 $ | 3 282 720,62 $
Période d’amortissement bâtiment | 25 ans | 25 ans
Investissement total en capital fixe | 2 453 220,00 $ | 8 348 647,50 $
Taux d’intérêt | 10% | 10%
Amortissement annuel | 412 037,37 $ | 1 402 220,24 $
Production annuelle (kg) | 200 000 | 250 000
Coût (amortissement annuel) / kilogramme produit | 2,06 $ | 5,61 $

## Slide 28
Analyse technico-économique
Méthode utilisée
  Estimation par pourcentage du prix total des équipements
  Étude de classe 5 selon l’AACE
Scénarios
  Scénario 3 : Scénario avec équipements à petite échelle sans presse et sans frais associés au bâtiment.
  Scénario 4 : Scénario avec la presse et des investissements dans le bâtiment.
Hypothèses:
  Amortissement:
    Équipements : 7 ans
    Bâtiment : 25 ans
  Taux d’intérêt : 10%
  Production annuelle : 10 Tonnes de farine de drêche
Limitations :
  Estimé effectué sur les CAPEX seulement. Ne considère pas les coûts d’opération (électricité, main d’œuvre, entretient, transport, etc.)
  Marge d’erreur de ±30%-50%
Analyse technico-économique
Production Petite échelle

## Slide 29
Analyse technico-économique – Petite échelle
  Estimé effectué sur les CAPEX seulement. Ne considère pas les coûts d’opération (électricité, main d’œuvre, entretien, transport, etc.)
  Marge d’erreur de ±30%-50%
Analyse technico-économique
Tableau 3 : Investissement en capital fixe |  |  | 
Description | Pourcentage | Scénario 3 | Scénario 4
Coûts directs |  |  | 
Groupe Équipement |  |  | 
Équipement | N/A | 178 796,00 $ | 214 156,00 $
Installation | 25% du coût des équipements | 44 699,00 $ | 53 539,00 $
Sous-total équipement |  | 223 495,00 $ | 267 695,00 $
Groupe Bâtiment |  |  | 
Installations électriques | 10% du coût des équipements | 17 879,60 $ | 21 415,60 $
Services | 30% du coût des équipements | 53 638,80 $ | 64 246,80 $
Bâtiment | 30% du coût des équipements | 53 638,80 $ | 64 246,80 $
Aménagement du site | 10% du coût des bâtiments | 5 363,88 $ | 6 424,68 $
Terrain | 8% du coût des équipements | 14 303,68 $ | 17 132,48 $
Sous-total Bâtiment |  | 144 824,76 $ | 173 466,36 $
TOTAL Coûts directs |  | 368 319,76 $ | 441 161,36 $
Coûts indirects |  |  | 
Ingénierie | 25% du coût des équipements | 44 699,00 $ | 53 539,00 $
Génie Civil | 15% du coût des bâtiments | 8 045,82 $ | 9 637,02 $
Construction | 30% du coût des équipements | 53 638,80 $ | 64 246,80 $
Sous-total coûts indirects2 |  | 106 383,62 $ | 127 422,82 $
Équipement (Coûts directs+indirects) |  | 288 048,17 $ | 345 014,67 $
Bâtiment (Coûts directs+indirects) |  | - $ | 223 569,51 $
GRAND TOTAL |  | 288 048,17 $ | 568 584,18 $
Tableau 4 : Tableau résumé, investissement en capital fixe et amortissement annuel |  | 
 | Scénario 3 | Scénario 4
Emprunt groupe équipement | 288 048,17 $ | 345 014,67 $
Période d’amortissement équipement | 7 ans | 7 ans
Emprunt groupe bâtiment | - $ | 223 569,51 $
Période d’amortissement bâtiment | 25 ans | 25 ans
Investissement total en capital fixe | 288 048,17 $ | 568 584,18 $
Taux d’intérêt | 10% | 10%
Amortissement annuel | 59 166,68 $ | 95 498,13 $
Production annuelle (kg) | 10 000 | 10 000
Coût (amortissement annuel) / kilogramme produit | 5,92 $ | 9,55 $

## Slide 30
Interprétation
Interprétation des résultats
Coût de production :
  Production grande échelle : de 2,06$/kg 200 tonnes/an et 5,61$/kg pour 250 tonnes/an
  Production petite échelle de 10 tonnes/an : 5,92$/kg à 9,55$/kg
Plus grande dépense d’équipement reliée au séchage
↑ de la production = ↓ du coût
Une production à grand volume a plus de chance d’être viable
Défis : Viser des débouchés requérant des volumes élevés pour la mise en marché de la farine de drêche
  Estimé effectué sur les CAPEX seulement. Ne considère pas les coûts d’opération (électricité, main d’œuvre, entretien, transport, etc.)
  Marge d’erreur de ±30%-50%

## Slide 31
Farine de drêche sur le marché
Co-op Boomrang
6,00$/454g (13,22$/kg)
https://trait-dunion.ca/products/farine-de-dreches
Still Good
6,99$/500g (13,98$/kg)
https://www.stillgoodfoods.ca/products/farine-dreches-moulues
Interprétation des résultats

## Slide 32
Transport de la drêche humide
Réduction de la quantité d’eau à transporter
Sur les 900tm de drêche humide, 675tm sont de l’eau.
Camion benne peut transporter autour de 20 tm
675tm d’eau = 34 voyages de camions annuellement
Interprétation des résultats

## Slide 33
Conclusion
Conclusion
En suivant le mandat qui nous a été donné, les points suivants ont pu être conclus :
Selon les marges de profits désirés, la production d’un ingrédient de farine à base de drêche de microbrasserie pourrait être viable dans certaines conditions.
La production de l’ingrédient devra être centralisé dans un endroit qui recevra la matière première des microbrasseries environnantes.
Des volumes de production plus élevés permettraient de garder le coût de l’ingrédient plus bas, ce qui le rendra plus compétitif sur le marché. La transformation de la drêche à un point central doit être hautement considéré.
Une stratégie de mise en marché ciblant les plus grands volumes de production doit être déterminée.
Plusieurs aspects ne sont pas considérés dans la présente étude et devront faire l’objet d’une étude plus poussée pour augmenter la précision des données obtenues.

## Slide 34
Suite du projet
Conclusion
Possibilités d’effectuer des tests de faisabilité chez Cintech
Usine pilote permettant de tester certaines technologies discutées dans la présente étude
Équipe de professionnels R&D pouvant vous supporter dans le développement de produits d’alimentation

## Slide 35
MERCI !

## Slide 36
cintech.ca

## Slide 37
Application - Alimentation humaine
Peut être incorporée dans certaines recettes en remplaçant entre 5 et 30% de la farine de blé.
Apport nutritionnel
Incorporation limitée : apporte un goût et une texture non-désirée en grande quantité
Valorisation de la drêche

## Slide 38
Application - Alimentation animale
Possibilité de valorisation sans transformation par des éleveurs locaux (Ruminants, porcins)
Transformation en farine permettrait un plus grand éventail de produits (ex. : moulée pour animaux de compagnie
Apport en nutriments (protéines, fibres)
Valorisation de la drêche

## Slide 39
Autres domaines d’application
Cosmétiques
Biocarburant
Épandage dans les champs
Compostage
Valorisation de la drêche

## Slide 40
Espace nécessaire pour les équipements
Interprétation des résultats
Petite production :
  Environ 30-50 m² (300 – 500 pi²)
Grande échelle
  Environ 80-150m² (800-1500 pi²)